Kraków, 11 maja 2016 r.

zainteresowani wykonawcy

EPU/EM/316/PN-55/   255    /2016

dot.: przetargu nieograniczonego nr 316/PN-55/2016 p.n.„ Przebudowa sieci wodociągowej 
z przyłączami w ul. Hanny Mortkowicz - Olczakowej w Krakowie”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie pkt X.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

Przedmiar woda

1.   poz. 13 – ułożenie rur osłonowych Dn 323,9/5,6 – 28,6 m – zgodnie z dokumentacją 8,6m pod ul. Janczarskiego należy wykonać przewiertem (brak odzwierciedlenia w przedmiarze), a  na zbliżeniu do studni na kanale zastosować rury osłonowe, natomiast na rys. Sw.03 jest zapis: „rury osłonowe wprowadzane w grunt metodą przecisku” – jaka ma być technologia wykonania?

Dla przewiertu proponujemy rury stalowe Dn 323,9/10mm

2.     Poz. 14 – przeciąganie rur w ilość 12,5m – powinno być 28,6m – sugerowaną przez nas podstawą wyceny jest KNNR11/0404/3, bez kosztu materiałów

3.    Brak pozycji dot. wyceny manszet końcowych w ilości 2*6= 12 szt.

4.    Poz. 26 – dezynfekcja w ilości 4 odcinki 200 m i podstawa wyceny dotycząca średnicy 
200-250 mm, układamy 164,5m Dn 150mm – proponujemy KNNR4/1611/1 w ilości 1 odc.

5.     Poz. 27 – płukanie w ilości 4 odcinki 200 m – podstawa wyceny dotyczy średnicy 200-250mm, ułożyć należy164,5m Dn 150mm – proponujemy KNNR4/1612/1 w ilości 1 odc.

Odpowiedź:

Ad. 1. Błąd w przedmiarze, ma być 28,60 mb rur osłonowych wprowadzonych w grunt metodą przecisku, przewiert wykonać zgodnie z sugestią rurami 323,9/10 mm.

Ad.2. Błąd w przedmiarze winno być 28,60 mb.

Ad. 3. Błąd w przedmiarze, pominięto wycenę manszet zamykających rury osłonowe w ilości 12 szt.

Ad. 4 i Ad. 5. Błędne dane w przedmiarze, proszę je skorygować zgodnie z sugestią.

Pytanie 2:

Przedmiar przyłącza

6.    Poz. 14 – nasady rurowe bez kosztu opaski – proponowana podstawa wyceny dotyczy średnicy Dn 100mm, my przyłącza włączamy do sieci Dn 150mm żeliwo – proponujemy KNNR4/1702/3 z kosztem opaski przyłączeniowej na żeliwo 150/2”

7.   Poz. 15 powinna zostać wykreślona

8.   Poz. 17 – przyłącza PE100 o śr. 50mm – 113,0m – wg dokumentacji i SIWZ do ułożenia jest 122,5 m rur PE TS

9.   Poz. 19 – dodatki i konsole w ilości 10 kpl. – zgodnie z dokumentacją jest 19 podejść pod wodomierze – prawie wszystkie budynki mają po dwa wodomierze

10.     Poz. 20 – zawory antyskażeniowe BA w ilości 10 szt – zgodnie z dokumentacją powinno być 19 szt. Prosimy też o określenie czy mają być BA czy wystarczą EA (brak opisu w dokum.)?

Odpowiedź:

Ad. 6. Błąd w przedmiarze, proszę o skorygowanie zgodnie z sugestią.

Ad. 7. Proszę o wykreślenie z przedmiaru pozycji nr 14 (przedmiar przyłączy).

Ad. 8. Błąd w przedmiarze, długość przyłączy wynosi 122,50 mb.

Ad. 9. Błąd w przedmiarze, winno być 19 kpl podejść pod wodomierze.

Ad.10. Błąd w przedmiarze, winno być 19 zaworów antyskażeniowych typu EA.

Na oryginale podpis i pieczątka:

Zastępca Dyrektora ds. Zakupów

Wioletta Kubica

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi

w dniu 11 maja 2016 r.